Требования к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) противогазов детских фильтрующих для школьников ПДФ-2Ш и для дошкольников ПДФ-2Д

Номенклатура закупаемого товара определена с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 и методических рекомендаций по определению номенклатуры и объемов создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, утвержденных МЧС России 23 мая 2017 года № 2-4-71-24-11.

Поставляемый товар: противогаз детский фильтрующий для школьников ПДФ-2Ш и для дошкольников ПДФ-2Д.

Должен соответствовать требованиям ВЗ 07187.000 ТУ.

В целях исключения риска поставки товара ненадлежащего качества, контрафактного или фальсифицированного товара, контроль качества и приемка противогазов детских фильтрующих должны быть осуществлены военным представительством Министерства обороны Российской Федерации (далее – ВП МО РФ).

I. Функциональные характеристики

Противогаз детский фильтрующий (далее – противогаз) должен быть предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, а также школьного возраста старше 7 лет от отравляющих веществ, радиоактивных веществ, аварийно-химически опасных веществ ингаляционного действия, находящихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей, а также от биологических (бактериальных) средств в условиях чрезвычайных ситуаций, которые обусловлены техногенными авариями и катастрофами, террористическими актами, применением оружия массового поражения.

Поставляемые противогазы должны быть предназначены для применения во всех климатических зонах Российской Федерации.

В комплект каждой единицы противогаза должны входить:

- Лицевая часть – 1 штука.

- Фильтр в металлическом корпусе с лакокрасочным покрытием – 1 штука.

- Сумка для хранения и ношения противогаза – 1 штука.

- Незапотевающие пленки (в металлической коробке) – 1 комплект.

- Памятка по обращению с противогазом – 1 штука.

II. Технические характеристики

| Значение характеристики | Минимальное значение показателя | Максимальное значение показателя | Значения показателей, которые не могут изменяться | Единица измерения (ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса комплекта противогаза без сумки | --- | не более 870 | --- | грамм |
| Сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха1 | --- | не более 20 | --- | миллиметр вод. столба |
| Коэффициент проницаемости фильтра по аэрозолю СМТ2 | --- | не более 0,0002 | --- | процент |
| Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ2 под лицевую часть | --- | не более 0,0001 | --- | процент |
| Угол обзора в противогазе: вверх, вниз, внутрь, наружу | не менее 30, 30, 15, 50 | --- | --- | градус |
| Резьбовые соединения лицевой части и фильтра | --- | --- | 40х4 (ГОСТ 8762-75) | миллиметр |
| Температурный диапазон эксплуатации | --- | --- | от -40 до +40 | градус Цельсия |

1 - на вдохе при объемном расходе 30 л/мин;

2 - стандартный масляный туман.

Требования к времени защитного действия фильтра по тест-веществам при объёмном расходе воздуха 30 дм3/мин, обусловленные нормативной документацией производителей товара, а также с учетом всех факторов и особенностей возможного развития чрезвычайных ситуаций, характерных для региона заказчика в современных условиях.

| Значение характеристики | Минимальное значение показателя | Максимальное значение показателя | Значения показателей, которые не могут изменяться | Единица измерения (ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм3 | не менее 70 | --- | --- | минута |
| Ацетонитрил при концентрации 1,0 мг/дм3 | не менее 25 | --- | --- | минута |
| Хлорпикрин при концентрации 0,1 мг/дм3 | не менее 370 | --- | --- | минута |
| Хлор при концентрации 3,5 мг/дм3 | не менее 30 | --- | --- | минута |
| Циановодород при концентрации 1,1 мг/дм3 | не менее 30 | --- | --- | минута |
| Сероводород при концентрации 1,4 мг/дм3 | не менее 50 | --- | --- | минута |
| Водород фтористый при концентрации 1,0 мг/дм3 | не менее 50 | --- | --- | минута |
| Водород хлористый при концентрации 2,5 мг/дм3 | не менее 40 | --- | --- | минута |
| Фосген при концентрации 1,0 мг/дм3 | не менее 350 | --- | --- | минута |
| Диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм3 | не менее 20 | --- | --- | минута |
| Аммиак при концентрации 0,7 мг/дм3 | не менее 50 | --- | --- | минута |
| Хлорциан при концентрации 5,0 мг/дм3 | не менее 18 | --- | --- | минута |
| Зарин при концентрации 1,0 мг/дм3 | не менее 120 | --- | --- | минута |
| Мышьяковистые соединения при концентрации 0,025 мг/дм3 | не менее 360 | --- | --- | минута |

III. Эксплуатационные характеристики

1. Лицевая часть противогаза.

Лицевая часть должна состоять из корпуса в виде маски объемного типа с «независимым» обтюратором, отформованным заодно целое с корпусом маски, соединительной трубки, очкового узла, узла клапана выдоха, узла клапана вдоха и оголовья (наголовника).

Гарантированная прочность и надежность щечных креплений лямок наголовника (оголовья) должна обеспечиваться соединительными элементами – металлическими «самозатягивающимися» пряжками.

2. Фильтр противогаза.

Корпус фильтра должен быть выполнен из металла с целью гарантированного сохранения защитных свойств шихты и противоаэрозольного элемента в процессе эксплуатации и всего срока хранения, в том числе в условиях перепадов температур и влажности воздуха, а также обеспечения контроля сохранности фильтра с учетом положений приказа МЧС России от 27 мая 2003 года № 285 (2.9.12, осуществление проверки качества покраски; отсутствия коррозии, помятостей, пересыпания и высыпания шихты). На корпус должно быть нанесено лакокрасочное покрытие для обеспечения защиты от коррозии. Закатной шов фильтра должен быть расположен в зоне фильтрующего элемента, для исключения попадания неочищенного воздуха (химически опасных веществ) в зону вдоха, в случае механического повреждения закатного шва.

В связи с существующей вероятностью применения противогаза в пожаровзрывоопасной среде корпус фильтра должен быть изготовлен из металлического сплава исключающего искрообразование, который имеет соответствующее подтверждение от ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

3. Сумка противогаза.

Сумка должна быть предназначена для хранения и ношения противогаза. Сумка должна иметь ремень для ношения на плече.

4. Пленки незапотевающие.

Незапотевающие пленки должны обеспечивать предохранение стекол очкового узла лицевой части от запотевания. Каждый комплект должен состоять не менее чем из 6 пленок. Для обеспечения сохранности в течение гарантийного срока пленки должны быть упакованы в металлическую коробку, герметизированную по линии разъема изоляционной лентой.

IV. Требования к маркировке.

Противогазы должны иметь отличительную маркировку, которая должна позволять определить их подлинность.

1. Лицевая часть противогаза.

Маркировка лицевой части должна содержать указания на: рост (размер) лицевой части, условное обозначение организации-изготовителя, дату выпуска лицевой части (как минимум, квартал - точками и две последние цифры года).

2. Фильтр противогаза.

На цилиндрической части фильтра должно быть нанесено наименование и марка фильтра, товарный знак организации-изготовителя, товарный знак продукции, знак обращения продукции ЕАС, дата изготовления (месяц, год), обозначение технических условий, стандартов и технического регламента Таможенного союза, указание на резьбу – 40х4 мм (ГОСТ 8762-75), защитные характеристики  нормативного времени защитного действия по ГОСТ Р 22.9.05-95.

Для определения подлинности товара и распознания контрафактного или фальсифицированного товара фильтр противогаза должен иметь особую маркировку: на экране дна фильтра методом штамповки изнутри должны быть выдавлены две последние цифры года изготовления.

V. Требования к упаковке.

Противогазы должны быть упакованы в заводскую упаковку – ящики для средств индивидуальной защиты. Ящики должны быть опечатаны пломбами предприятия-изготовителя. Укладка в ящики лицевых частей должна производиться в соответствии с техническими условиями предприятия-изготовителя:

- для детей дошкольного возраста: 1 рост – 40 %, 2 рост – 60 %;

- для детей школьного возраста: 2 рост – 50 %, 3 рост – 50 %.

Маркировка ящиков должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 14192.

Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке любым видом транспорта, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

VI. Требования к дате изготовления, гарантиям и сопроводительным документам.

Поставляемые противогазы должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Противогазы должны быть изготовлены не ранее 2017 года.

Гарантийный срок хранения противогазов – не менее 10 лет с даты изготовления.

Партия противогазов должна сопровождаться следующими документами:

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации – не менее 1 штуки на ящик.

- Формуляр на партию противогазов с заключением ВП МО РФ и заверенный печатью ОТК предприятия-изготовителя – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию.

Дополнительная информация.

Заказчик вправе проводить экспертизу (проверку) в целях определения качества и комплектности поставленного товара на соответствие требованиям, установленным в настоящем техническом задании. Заказчик также имеет право требовать подтверждение качества поставляемой продукции путем предоставления поставщиком протоколов испытаний в лабораториях, имеющих соответствующую аккредитацию на осуществление данного вида деятельности.